## Slide 3: ECG sin filtros externos (centrado a la media)
Derivación I

## Slide 4: Sin filtros de software (centrado a la media)
Derivación I

## Slide 5: ECG front-end (AD8232)
Amplificador de instrumentación 1:1000
Filtro de modo común
Filtro pasabanda (0,5-50Hz)
Salida analógica (0-3.3V)

## Slide 6: Arduino Nano
Placa de desarrollo programable
Convertidor analógico-digital
Interfaz serial con PC (USB)
Envía los voltajes analógicos de 0-3,3v de salida del AD8232, al PC 360 veces por segundo como un entero positivo entre 0-1023 (10 bits)

## Slide 8: Procesamiento en software
Se recibe la señal por el puerto serie
Se realiza un filtro digital pasa-altas con corte en 0.5Hz (elimina ruido muscular y reparación)
Se realiza un filtro digital pasa-bajas con corte en 50Hz (elimina ruido AC y radiofrecuencias)
Se normaliza a la media (centra los valores en el promedio acumulado de las medidas)
Se analiza la onda para encontrar picos y calcular FC e intervalos.
Se grafican los valores digitales (voltajes instantáneos) en el tiempo como una línea continua (simulando la lectura analógica).
OPCIONAL: Se imprime la señal en una cuadricula estandarizada, se indica la FC e intervalos; y se guarda como PDF.

## Slide 9: Posición electrodos para derivación I (ECG 3E)
Verde: Equipotencialización y modo común.
Rojo: Electrodo (-)
Amarillo: Electrodo (+)
Para la demostración usamos la derivación II (ECG 3E)
EL CIRCUITO TIENE COMO SALIDA LA DIFERENCIA DE VOLTAJES ENTRE LOS ELECTRODOS ROJO Y AMARILLO, DESPUES DE AMPLIFICADA.

## Slide 10: Salida derivación II con todos los filtros
Derivación II

## Slide 11: Salida derivación II en cuadricula estandar
Derivación II

## Slide 13: La importancia electrocardiograma
ECG Normal: ritmo sinusal
Taquicardia Supraventricular
Torsades de Pontes (V-tac)
Estos 2 ritmos tienen los mismos síntomas (cuando el paciente esta consiente).
La taquicardia supraventricular es una urgencia medica normalmente benigna.
Torsades de Points es un ritmo mortal en cuestión de minutos.